活细胞成像系统操作规程及注意事项

一、开机程序

- 打开细胞培养系统控制器开关；明场开关；汞灯开关；显微镜开关；

- 打开二氧化碳开关，使二氧化碳稳定维持在0.1Mpa以下；

- 打开显微镜开关，仪器自检；

- 在细胞培养系统中加入适量高压水，放入细胞；

- 打开成像系统控制软件，CCD预冷；

- 在镜下找到合适的视野，设置相关参数，进行活细胞成像拍摄。

二、关机程序

- 关闭成像系统控制软件；

- 关闭二氧化碳、明场、汞灯及培养系统的控制器开关；

- 关闭显微镜；

- 关闭所有电源；

- 取出细胞，清洁培养系统。

三、注意事项

1.  汞灯开关切勿反复开关，开关间隔必须30min以上；

2.  显微镜室一直保持低温（低于25度）环境；

3.  实验过程中应避光，避免震动。

生物学实验中心

天津市动植物抗性重点实验室

2013年9月